На балансе предприятия  стоит  ПС  ГПП-110/10 с  установленными на ОРУ-110 кВ силовыми трансформаторами  ТРДН - 25 МВА, (2 шт.).

Техническая возможность технологического присоединения к сетям 110 кВ отсутствует, т.к. изначально не предусмотрена проектом.

Электросети с уровнем напряжения 35 кВ отсутствуют.

Есть техническая возможность технологического присоединения к сетям 10 кВ и 0,4 кВ.